Желоба RUFLEX обладают исключительной прочностью и одновременно очень элегантны. 

Специальная форма кромки желоба, защищенная патентом, гарантирует стабильность и жесткость лотка.

Желоба RUFLEX не являются единичным продуктом. Это точно продуманная и проверенная в экстремальных условиях система водостока. Для соединения элементов применяется специальный клей, который "сплавляет" кромки соединяемых элементов. Таким образом, создается наиболее прочное и максимально плотное соединение. Перечень элементов, которые следует соединять клеем, а также таких элементов, которые нельзя склеивать, приводится в подробных инструкциях по монтажу.

| Желоба | Трубы |
| --- | --- |
| типоразмер | ширина, мм | высота, мм | внешний диаметр, мм | внутренний диаметр, мм |
| 10 | 102 | 64 | 75 | 71,4 |
| 11 | 120 | 72 | 90 | 86 |
| 12 | 144 | 87 | 110 | 105,8 |

При подборе желоба к данной поверхности крыши следует принимать во внимание следующее:

- площадь крыши (S), с которой будет отводиться вода;

- место установки водосточной трубы по отношению к креплению желоба.

Табл. №1

| Расчеты для водоотводящих дренажных систем RUFLEX |
| --- |
| Желоба | Трубы | Расчет параметров желобов и водосточных труб, с учетом эффективной площади крыши. Площадь поверхности крыши и место расположения водостоков определяют размер трубы и желоба. Рассчитайте площадь поверхности крыши А*В и определите место расположения стоков, а затем определите по таблице соответствующий размер. |
| Размер | Внешний диаметр |  |
| № 10 | № 11 | № 12 | 75 mm | 90 mm | 110 mm |  |
| Площадь поперечного сечения желоба, см*2 | Внутренний диаметр трубы, мм |  |
| 51 | 64 | 94 | 71.4 | 85.6 | 105.6 |  |
| Площадь водосбора, м*2 | Площадь водосбора, м*2 |  |
| 177 | 235 | 380 | 217 | 355 | 614 | 5/10 - 5/10 |
| 147 | 195 | 315 | 194 | 318 | 549 | 4/10 - 6/10 |
| 126 | 168 | 271 | 178 | 292 | 505 | 3/10 - 7/10 |
| 111 | 147 | 238 | 166 | 273 | 471 | 2/10 - 8/10 |
| 98 | 131 | 211 | 157 | 257 | 444 | 1/10 - 9/10 |
| 89 | 118 | 190 | 149 | 245 | 423 | 10/10 |

1. Расчет количества желобов:

Водосточные желоба Ruflex бывают длиной 3 и 4 метра.

Количество желобов должно быть подобрано таким образом, чтобы остатки были минимальными.

Если, например, длина карниза 9,5 метров, то целесообразно взять 3м+3м+4м.

Остаток 0.5 метра.

2. Расчет количества соединителей желобов:

Соединители желобов используются для соединения водосточных желобов в единую систему при помощи специального клея.

Nс = Nж – 1, где Nж - количество желобов в системе.

3. Количество кронштейнов для крепления желоба:

В водосточной системе Ruflex кронштейны ставятся с шагом не более 60 см, следовательно количество

Nкр = (Lк - 0.3) / 0.6 + 1, где Nкр - количество кронштейнов, Lк - длина карниза, вдоль которого будут установлены желоба.

4. Количество заглушек:

Заглушки устанавливаются на торец желоба.

Количество заглушек считается по факту. На каждую конечную систему желобов - 2шт.

5. Внутренние и внешние углы:

Считаются в зависимости от количества поворотов водосточной системы.

6. Водосточные воронки:

Количество водосточных воронок равно количеству водосточных стояков.

Количество водосточных стояков рассчитывается, исходя из табл. №1, путем сопоставления данных по площади ската кровли и места размещения водосточных стояков, если 1 стояка мало, то их количество увеличивают.

7. Водосточные трубы:

Водосточные трубы Ruflex выпускаются длиной 3 и 4 метра.

Необходимые данные для расчета количества труб:

А) Высота от земли до карнизного свеса.

Б) Как будет производиться водослив (на землю или в дренаж).

В) Ширина карнизного свеса.

Что необходимо помнить:

Водосточный наконечник на трубе должен быть расположен на расстоянии 20 см от земли.

Зависимость длины вставки в "лебединую шею", от ширины карнизного свеса приведена в таблице №2.

Табл. №2

| Ширина карнизного свеса здания (м) | Приблизительный размер вставки (м), при колене 60 град | Высота «лебединой шеи» (м), при колене 60 град |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 0,6 | 0,8 | 0,4 |
| 0,8 | 1 | 0,5 |
| 1 | 1,3 | 0,6 |
| 1,2 | 1,5 | 0,7 |
| 1,4 | 1,7 | 0,8 |

Количество водосточных труб: Nтр = (Hкар - 0.2 – Нлш + Lвставки) / Lтр

Где, Hкар - высота до карнизного свеса от земли.

Hлш - высота "лебединой шеи".

Lтр - длина применяемых водосточных труб (3 или 4 метра).

Lвставки - длина вставки в "лебединую шею"

Каждый стояк рассчитывается отдельно!

8. Колено трубы:

Nкол = Nст х 2

Где, Nст - количество водосточных стояков в системе.

9. Соединитель труб:

Nсоед = Nтр – 1

Где, Nтр - количество труб в отдельном стояке.

10. Хомуты для крепления труб:

На каждую отдельную трубу водосточного стояка идет 2 хомута.

Хомуты устанавливаются в положение А и В согласно инструкции на их упаковке.

11. Решетка воронки:

Решетка защищает водосточный стояк от попадания листьев и мусора.

На каждую воронку по 1 шт.

12. Расход клея:

Водосточная система Ruflex сваривается только в 6 узлах: это соединитель желобов, внутренний и внешний угол, заглушки, сливная воронка, наконечник/отвод в дренажную систему и верхнее колено "лебединой шеи".

Суммируйте количество этих элементов в рассчитанной Вами системе х10/150, полученное число равно количеству тюбиков с клеем.